# Nr sprawy: ZP/4/2020                                                Dodatek  nr 1 do Załącznika 1b

Ilustracje przedstawiają lokalizację przewidzianą przez Zamawiającego dla posadowienia Stacji Tankowania paliwa gazowego oraz głównych elementów infrastruktury tankowania wolnego (równoległego) w zależności od budowy stacji CNG lub L-CNG

CNG

L-CNG

# Dodatek  nr 2 do załącznika 1b

|  | GŁÓWNE WYMAGANIA TECHNOLOGICZNE |
| --- | --- |
| Lp. | Parametr – opis | Liczba | Jednostka |
| 1 | Autobusy zasilane paliwem gazowym | 15 | szt. |
| 2 | Inne pojazdy (śmieciarki) | 2 | szt. |
| 3 | Wolumen roczny zużycia paliwa gazowego | 500 000 | Nm3 |
| 4 | Wolumen maksymalnego dobowego zużycia paliwa gazowego - trakcja | 1 900 | Nm3 |
| 5 | Wolumen maksymalnego dobowego zużycia paliwa gazowego - trakcja + klimatyzacja | 2 300 | Nm3 |
| 6 | Dystrybutory paliwa gazowego - tankowanie szybkie, przyłącze NGV2 i przyłącze NGV1 (dwa węże), pomiar masowy | 1 | szt. |
| 7 | Stanowiska tankowania wolnego (równoległego) | 10 | szt. |
| 8 | Przedział czasowy tankowania wolnego (równoległego) | 23.00 - 6.00 | godziny |
| 9 | Liczba wykorzystywanych stanowisk tankowania szybkiego w godzinach 6.00 - 23.00 | 1 | dystrybutor |
| 10 | Liczba wykorzystywanych stanowisk tankowania szybkiego w godzinach 23.00 - 6.00 | 0 | dystrybutor |
| 11 | Maksymalny czas tankowania szybkiego jednego autobusu - zatankowanie 150 Nm3, w tym 2 minuty czasu manewrowego | 15 | minut |
|  | INFORMACJE POMOCNICZE |
|  | Uśredniony wolumen tankowania paliwa gazowego do autobusu 12 m | 150 | Nm3 |
|  | Typ przyłącza tankowania wolnego | NGV1 |  |
|  | Typ przyłącza tankowania szybkiego - autobus/dystrybutor | NGV2 |  |
|  | Maksymalne ciśnienie w zbiornikach CNG autobusu | 20 | MPa |