Nr sprawy: ZP/4/2019					    Załącznik nr 1a do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do tankowania pojazdów Zamawiającego zasilanych gazem CNG przez okres 10 lat tj. w latach 2020-2030 oraz wybudowanie na terenie PGK w Suwałkach Sp. z o.o. infrastruktury umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów.

Opis Przedmiotu Zamówienia w zakresie wymagań dla paliwa CNG do tankowania pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego zasilanych CNG

(wymagania, jakie musi spełniać gaz ziemny, biogaz lub mieszanina obu służące do tankowania pojazdów Zamawiającego zwane dalej gazem lub CNG)

  - Sprężony gaz ziemny (CNG) ze stacji sprężania gazu ziemnego (NG), przeznaczony do tankowania pojazdów eksploatowanych przez Zamawiającego zasilanych CNG powinien spełniać następujące wymagania:

    - określone w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 roku (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1094 – z ewentualnymi późniejszymi zmianami) w sprawie wymagań jakościowych dla sprężonego gazu ziemnego (CNG);

- Pobieranie próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) gotowego do tankowania autobusów z instalacji do tankowania autobusów musi być przeprowadzane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 08.07.2011 (Dz.U. z 2011, nr 153, poz. 908) w sprawie sposobu pobierania próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG).

- Badania jakości parametrów próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) pobranych zgodnie z ww. wymaganiami muszą być przeprowadzane metodami badawczymi:

określonymi w Rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 14.10.2016 (Dz.U. z 2016 poz. 1763) w sprawie metod badania jakości sprężonego gazu ziemnego (CNG);

- Wykonawca, na żądanie Zamawiającego, nie częściej niż raz w miesiącu, będzie zobowiązany do przeprowadzenia badań jakościowych tankowanego CNG. Badanie zostanie przeprowadzone przez niezależne od Wykonawcy, akredytowane laboratorium wyspecjalizowane w badaniu paliw gazowych wykorzystywanych do napędu środków transportu.

- Badania jakości parametrów próbek sprężonego gazu ziemnego (CNG) pobranych zgodnie z ww. wymaganiami muszą być przeprowadzane przez laboratorium posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) dla metod badawczych dla co najmniej 25% badanych parametrów;