Nr sprawy: ZP-02/2019						             Załącznik nr 2

Zamawiający:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej               w Suwałkach Sp. z o. o.

16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 82

Wykonawca:

…………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Opis oferowanego pojazdu:

| Lp. | Wymagania techniczne Zadanie Nr 1 | Oświadczam, że złożona oferta spełnia oczekiwania Zamawiającego zgodnie z wymaganiami – TAK/NIE (wypełnia Wykonawca)* |
| --- | --- | --- |
| Marka podwozia, typ, model | * |
| Marka, typ, model zabudowy | * |
| I. | PODWOZIE I PODWOZIE – parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: |
| 1. | Podwozie fabrycznie nowe rok produkcji –2020 rok |  |
| 2 | Dopuszczalna masa całkowita 26 ton |  |
| 3 | Dopuszczalna ładowność minimum 10 ton |  |
| 4 | Całkowita długość pojazdu nie większa niż 8 900 mm |  |
| 5 | Układ napędowy pojazdu 6x2*4 (druga oś napędowa, trzecia skrętna) |  |
| 6 | Rozstaw osi pojazdu max 3550 mm |  |
| 7 | Techniczna nośność osi przedniej min 8 000 kg |  |
| 8 | Techniczna nośność tylnego zawieszenia min 20 000 kg (stanowi kryterium oceny ofert) |  |
| 9 | Zawieszenie pojazdu resorowe przód oraz pneumatyczne tył. Kontrola i regulacja zawieszenia tylnego za pomocą pilota |  |
| 10 | Blokada mechanizmu różnicowego osi napędowej |  |
| 11 | Hamulce tarczowe, ABS, ASR, system kontroli trakcji ESP, asystent utrzymywania pojazdu na pasie ruchu |  |
| 12 | Ogumienie 315/80R22,5 o rzeźbie bieżnika komunalnym (I i III oś) i konstrukcyjnym (oś napędowa), pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| 13 | Błotniki kół tylnych z chlapaczami |  |
| 14 | Silnik o zapłonie samoczynnym o pojemności max 10 000 cm3, mocy min 320 KM i momencie obrotowym min 1600 Nm |  |
| 15 | Norma emisji spalin: EURO 6 w technologii SCR |  |
| 16 | Silnik wyposażony w przyssawkę odbioru mocy odsilnikową |  |
| 17 | Zbiorniki paliwa o pojemności min. 200 litrów |  |
| 18 | Skrzynia biegów automatyczna lub w pełni zautomatyzowana bez pedału sprzęgła wyposażona w bieg pełzający o przełożeniu umożliwiającym manewrowanie z małymi prędkościami |  |
| 20 | Hamulec antyzjazdowy zapobiegający staczaniu się pojazdu na wzniesieniach |  |
| 21 | Ogranicznik prędkości 30 km/h |  |
| 22 | Kabina dzienna 3 osobowa w kolorze białym. Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym |  |
| 23 | Sygnał dźwiękowy i świetlny przy cofaniu pojazdu |  |
| 24 | Elektrycznie sterowane szyby |  |
| 25 | Klimatyzacja |  |
| 26 | Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka wsteczne |  |
| 27 | Reflektory halogenowe H7 ze światłami LED do jazdy dziennej włączane automatycznie, osłony przednich swiateł |  |
| 28 | Radio |  |
| 29 | Immobiliser fabryczny |  |
| 30 | Tachograf cyfrowy |  |
| 31 | Gniazdo elektryczne 12V/24V |  |
| 32 | Komputer pokładowy z wyświetlaczem w języku polskim |  |
| 33 | Fabryczne osłony boczne antyrowerowe i nadkola |  |
| 34 | 2 kliny zabezpieczające umieszczane pod kołami pojazdu, podnośnik hydrauliczny, narzędzia do obsługi pojazdu |  |
| 35 | Wyposażenie pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami (gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka pierwszej pomocy |  |
| 36 | Instrukcja obsługi dla kompletnego pojazdu wraz z urządzeniami w języku polskim |  |
| II. | ZABUDOWA - parametry techniczne, użytkowe i jakościowe bezwzględnie wymagane przez Zamawiającego: |  |
| 1 | Zabudowa skrzyniowa fabrycznie nowa, bezpylna z urządzeniem załadowczym tylnym, montowana na ramie połączonej elastycznie z podwoziem |  |
| 2 | Pojemność zabudowy skrzyniowej - min 17 m3 (pojemność stanowi kryterium oceny ofert) |  |
| 3 | Wykonana zgodnie z normą PN-EN 1501-1:2011, DIN 1501 oraz posiadająca znak CE |  |
| 4 | Skrzynia ładunkowa o sztywnej prostokątnej stalowej konstrukcji lub ścianach półokrągłych wykonana z jednolitych blach całkowicie spawana, szczelna. W przypadku zabudowy ożebrowanej przez jednolite blachy rozumie się blachy łączące poszczególne żebra, Skrzynia ładunkowa wyposażona w system odcieków do odwłoka |  |
| 5 | Zabudowa wielokrotnie gruntowana i lakierowana, kolor pomarańczowy RAL 2011. |  |
| 6 | Dach i ściany zabudowy wykonane z blach wysokogatunkowych DOMEX 650 MC lub równoważnej o grubości min. 4mm |  |
| 7 | Dno zbiornika wykonane ze stali wysokogatunkowej DOMEX 650 MC lub równoważnej o grubości 6 mm |  |
| 8 | Prowadnice płyty wypychającej umieszczone na ścianach zabudowy z dodatkowymi klockami ślizgowymi. Dookoła płyty wypychającej zamontowana uszczelka |  |
| 9 | Możliwość wysunięcia płyty wypychającej poza skrzynię ładunkową lub zastosowanie drzwi inspekcyjnych znajdujących się z prawej strony skrzyni ładunkowej pozwalających na prace porządkowo-konserwacyjne w jej wnętrzu |  |
| 10 | Odwłok w całości wykonany spawem ciągłym, zamontowany z tyłu skrzyni ładunkowej otwierany w sposób uchylny do góry |  |
| 11 | Uszczelka z dwoma krawędziami uszczelniającymi znajdująca się pomiędzy skrzynią ładunkową a odwłokiem |  |
| 12 | Podłoga wanny zasypowej wykonana ze stali o twardości min HB400 i grubości min. 8 mm. |  |
| 13 | Dwa pyłoszczelne siłowniki hydrauliczne prasy zgniatającej umieszczone na zewnątrz lub wewnątrz odwłoka |  |
| 14 | Stopień zagęszczenia odpadów - min. 5:1 |  |
| 15 | Odwłok wyposażony w zabezpieczenie mechaniczne przed jego opadnięciem |  |
| 16 | Urządzenie załadowcze typu otwartego zgodne z normą PN-EN 1501 przystosowane do współpracy z pojemnikami o pojemności od 60 do 1100 litrów. |  |
| 17 | Przyciski lub dźwignie systemu podnoszenia pojemników po obu stronach odwłoka |  |
| 18 | Możliwość sterowania mechanizmem załadowczym w cyklu automatycznym, ciągłym oraz pojedynczym |  |
| 19 | Dwa stopnie wraz z czujnikami automatycznie informującymi kierowcę o tym, który stopień jest zajęty oraz dającymi możliwość ograniczenia prędkości do 30 km/h, uniemożliwienia manewru cofania pojazdu, rozłączenia układu ugniatania |  |
| 20 | Oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami prawa: światła hamowania, postojowe, cofania, kierunkowskazy oraz światło alarmowe LED typu „kogut” z tyłu pojazdu, dwa reflektory robocze na odwłoku, światła ostrzegawcze boczne |  |
| 21 | Boczne osłony przeciw najazdowe |  |
| 22 | System centralnego smarowania |  |
| 23 | Kamera z mikrofonem umieszczona z tyłu zabudowy oraz monitor w kabinie kierowcy |  |
| 24 | Pojazdy wyposażone w system GPS kompatybilnym z systemem posiadanym przez Zamawiającego (system firmy ELTE) zapewniającym pełne monitorowanie ruchu pojazdów oraz wszystkich operacji związanych z załadunkiem i wyładunkiem odpadów (z działaniem przystawki mocy włącznie) oraz tworzeniem zarządzaniem trasówkami (monitor w pojeździe). |  |
| III. | GWARANCJA |

*Wykonawca wypełnia kolumnę wpisując faktyczny parametr oferowanego pojazdu dla wymagań określonych:

; w zakresie dla pozostałych: słowo TAK lub NIE.

UWAGA: Zamawiający żąda aby serwis dotyczył całej zabudowy.  Wykonawca udziela gwarancji mobilności podwozia. Zamawiający dopuszcza możliwość serwisowania podwozia w innym serwisie niż serwis zabudowy.

Dodatkowe oferowane wyposażenie i warunki techniczne nie wymienione powyżej:

1. ………………………………………………………

UWAGA: Wpisanie słów TAK/NIE w kolumnie wypełnianej przez wykonawcę,

w zakresie wymagań określonych przez zamawiającego: min; max; lub; „parametr wyboru”;

będzie traktowane jako złożenie błędnej oferty.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpisy)